## Slide 1
ВЫПОЛНИЛ:
СТ. ГР. ИБ-116
Куликов И.М.
ВЛАДИМИР 2020
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ
ПО ТЕМЕ: «Программные средства для моделирования структурной устойчивости топологии телекоммуникационных сетей»

## Slide 2: Тема исследования
Объектом исследования является робастность сети. Предмет исследования – случайные графы и виды атак на них.
Цель исследования – анализ устойчивости графа к изменению его структуры.

## Slide 3: Краткие сведения
Граф — это совокупность непустого множества вершин и множества пар вершин (связей между вершинами).
Робастность – устойчивость системы к атакам и случайным отказам. Робастная сеть (граф) может выдерживать потерю части компонентов и поддерживать связность при отказе узлов.
Чем больше узлов мы выведем из строя, тем более высока вероятность навредить сети. Оценка надежности - сколько узлов должны отказать, чтобы сеть распалась на изолированные компоненты.

## Slide 4: Модели используемых графов
Случайный граф - пусть дано множество V_n={1,…,n}, элементы которого назовем вершинами. На этом множестве будем строить случайный граф. Множество ребер графа будет случайным.
Безмасштабная сеть – строится с начальной сетки с m0,m0≥2, при этом степень каждого узла в начальной сети должна быть не меньше единицы, иначе она всегда будет отделена от остальной части сети. В каждый момент времени в граф добавляется новый узел. Каждый новый узел соединяется с существующими узлами с вероятностью, пропорционально числу связей этих узлов.
Граф «Мир тесен» - если взять две произвольные вершины a и b, то они с большой вероятностью не являются смежными, однако одна достижима из другой посредством небольшого количества переходов через другие вершины.
Графы с кратными ребрами (мультиграфы), графы с петлями (псевдографы) и ориентированные графы в исследовании рассмотрены не будут.

## Slide 5: Алгоритмы атак
Случайная атака – выбирается случайная вершина и удаляется.
Целенаправленная атака на вершины графа с наибольшей степенью связности.
Целенаправленная атака на вершину графа, которая имеет наименьшую степенью связности (удаляются все связные с этой вершиной вершины).
Удаление вершин происходит до тех пор, пока граф перестанет быть односвязным.

## Slide 6: Тестирование 1. Случайная генерация
Случайная атака – ~56/100
С наибольшей степенью связности – 19/100
С наименьшей степенью связности – 3/100
1000 вершин, 10% связности
100 вершин, 10% связности
500 вершин, 10% связности
Случайная атака – ~ 454/500
С наибольшей степенью связности – 340/500
С наименьшей степенью связности – 17/500
Случайная атака – ~ 960/1000
С наибольшей степенью связности – 671/1000
С наименьшей степенью связности – 41/1000

## Slide 7: Тестирование 2. Безмасштабная сеть Барабаши — Альберта
1000 вершин, m = 10
100 вершин, m* = 10
500 вершин, m = 10
Случайная атака – ~75/100
С наибольшей степенью связности – 50/100
С наименьшей степенью связности – 10/100
Случайная атака – ~243/500
С наибольшей степенью связности – 122/500
С наименьшей степенью связности – 10/500
Случайная атака – ~691/1000
С наибольшей степенью связности – 177/1000
С наименьшей степенью связности – 10/1000
*количество ребер для присоединения от нового узла к существующим узлам

## Slide 8: Тестирование 3. Граф «Мир тесен»
100 вершин, m* = 10, p** = 0,1
Случайная атака – ~59/100
С наибольшей степенью связности – 45/100
С наименьшей степенью связности – 8/100
Случайная атака – ~233/500
С наибольшей степенью связности – 144/500
С наименьшей степенью связности – 6/500
Случайная атака – ~470/1000
С наибольшей степенью связности – 299/1000
С наименьшей степенью связности – 6/1000
500 вершин, m = 10, p = 0,1
1000 вершин, m = 10, p = 0,1
**вероятность перемонтирования каждого ребра

## Slide 9: Полученные данные, итоги
Chart: Случайная генерация
| 100 | 500 | 1000
Случайная | 56 | 454 | 960
Наибольшая Связность | 19 | 340 | 671
Наименьшая Связность | 3 | 17 | 41
Chart: Безмасштабная сеть Барабаши — Альберта
| 100 | 500 | 1000
Случайная | 75 | 243 | 691
Наибольшая Связность | 50 | 122 | 177
Наименьшая Связность | 10 | 10 | 10
Chart: Граф «Мир тесен»
| 100 | 500 | 1000
Случайная | 59 | 233 | 470
Наибольшая Связность | 45 | 144 | 299
Наименьшая Связность | 8 | 6 | 6
По полученным данным становится понятно, что:
Атака на наименьшую связность является самой быстрой, однако и самой бесполезной в виду того, что граф делится на два подграфа – один большой и другой, состоящий из 1 вершины.
Случайная атака самая медленная и не самая эффективная, в виду того, что количество удаленных вершин всегда случайно.
Атака на наибольшую связность показала средние результаты, которые находятся между двумя другими атаками.

## Slide 10: Дальнейшие действия
Необходимо создать ещё больше вариантов генерации графов, а так же атак на них
С ростом количества вершин и ребер отрисовывать граф становится всё сложнее, нужно найти решение
Реализовать подсчёт интактности - сколько путей между вершинами сохранятся после распада графа (для этого нужны более “реалистичные” графы)
Реализация графа с весами, который будет самовосстанавливаться после атаки (подобие сенсорной сети)

## Slide 11
На этом всё!
Спасибо за внимание!